## Slide 1
PROJET ÉLECTRONIQUE · ESP32 · ARDUINO
Contrôle de Servomoteur
avec ESP32
Mouvement progressif · Contrôle de précision · Bibliothèque ESP32Servo
Fatoumata Diba · Mourtalla Lo · Ndeye Faty Gueye · Sokhna Gueye · Habib Ly · Mame Fama Diagne
Année 2026

## Slide 2
PLAN
Sommaire
01
Introduction & Objectifs
02
Matériel utilisé
03
Architecture du Code
04
Séquence de Mouvement
05
Problèmes & Solutions
06
Équipe & Conclusion

## Slide 3
01
Introduction & Objectifs
Contrôler un servomoteur avec précision via la carte ESP32
Implémenter un mouvement lent et progressif degré par degré
Résoudre les problèmes de compatibilité de bibliothèque Arduino
Maîtriser la séquence : 0° → 90° → 100° → 90° → 0°
ESP32
Microcontrôleur WiFi + Bluetooth
CPU
Xtensa LX6 240 MHz
RAM
520 KB SRAM
Flash
4 MB
GPIO
34 pins disponibles
Signal
Pin 9 (PWM)

## Slide 4
02
Matériel utilisé
1
ESP32
Carte microcontrôleur
WiFi + Bluetooth
Compatible Arduino
2
Servomoteur
Rotation précise
0° à 180°
Signal PWM 50Hz
3
Câble USB
Connexion PC–ESP32
Alimentation + Upload
du programme
4
ESP32Servo
Bibliothèque dédiée
par Kevin Harrington
Gestionnaire Arduino

## Slide 5
03
Architecture du Code
sketch_jun29a.ino
#include <ESP32Servo.h>
Servo
monServo; void bouger(int debut, int fin, int vitesse) { if (debut < fin) { for (int pos=debut; pos<=fin; pos++) { monServo.write(pos);
delay(vitesse); } } else { // sens inverse } } void loop() { bouger(0, 90, 15); delay(1000);
bouger(90,100,15); delay(1000);
...
}
bouger(debut, fin, vitesse)
Déplace le servo degré par degré. Direction automatique selon l'ordre des paramètres.
15ms par degré
Mouvement fluide et lent. Trajet 0°→90° ≈ 1,35 secondes.
Boucle infinie
Cycle 0°→90°→100°→90°→0° répété indéfiniment avec pauses d'1 sec.

## Slide 6
04
Séquence de Mouvement
1
0°
DÉPART
Position initiale
→
2
90°
PAUSE
Attente 1 seconde
→
3
100°
AVANCE
Extension max
→
4
90°
RECUL
Retour milieu
→
5
0°
RETOUR
Position initiale
Vitesse : 15 ms/degre | Cycle complet ~7 secondes | Repetition infinie

## Slide 7
05
Problèmes & Solutions
✗ PROBLÈME
Mouvement trop rapide
→
✓ SOLUTION
Fonction bouger() : avance degré par degré avec délai 15ms entre chaque pas
✗ PROBLÈME
Bibliothèque Servo incompatible avec ESP32
→
✓ SOLUTION
Remplacement par ESP32Servo (Kevin Harrington) via le gestionnaire de bibliothèques
✗ PROBLÈME
Port COM8 occupé — erreur de téléversement
→
✓ SOLUTION
Fermer le Moniteur Série + maintenir le bouton BOOT lors du téléversement

## Slide 8
06
Notre Équipe
F
Fatoumata Diba
M
Mourtalla Lo
N
Ndeye Faty Gueye
S
Sokhna Gueye
H
Habib Ly
M
Mame Fama Diagne

## Slide 9
CONCLUSION
Ce que nous avons accompli
Contrôle précis d'un servomoteur via la carte ESP32
Mouvement fluide et progressif à 15 ms par degré
Résolution des erreurs de compatibilité de bibliothèque
Maîtrise complète du cycle 0° → 90° → 100° → 90° → 0°
Merci pour votre attention !